Рекомендации

для заявителей и операторов технического осмотра по предоставлению обоснования расчета пропускной способности ПТО и ПДЛ, производимого в соответствии с Методикой расчета пропускной способности пункта технического осмотра, утвержденной приказом Минтранса России от 30 апреля 2020 года № 151:

Расчет значения пропускной способности пункта технического осмотра осуществляется заявителем или оператором технического осмотра отдельно для каждого пункта технического осмотра и каждой передвижной диагностической линии.

Пропускная способность пункта технического осмотра представляет собой сумму пропускных способностей каждой диагностической линии, расположенной в пункте технического осмотра. Если в пункте технического осмотра расположена одна диагностическая линия, то пропускная способность пункта технического осмотра будет равна пропускной способности одной имеющейся диагностической линии.

В обосновании расчета указывается количество диагностических линий пункта технического осмотра в виде целого числа (1, 2, 3 и т.д.). Все заявляемые диагностические линии, расположенные в одном пункте технического осмотра, должны содержать в своем составе комплект средств технического диагностирования, обеспечивающий в полном объеме выполнение процедуры технического осмотра всех категорий транспортных средств области аккредитации пункта технического осмотра.

Расчет производится отдельно для каждой диагностической линии, расположенной в пункте технического осмотра, по следующей формуле:

W – указывается число одновременно работающих по основному месту работы на диагностической линии технических экспертов. Расчетное число одновременно работающих на диагностической линии технических экспертов не должно превышать число диагностических постов диагностической линии. В соответствии с п. 2 Методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований, утвержденной постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 года № 1108, диагностический пост – это совокупность средств технического диагностирования (в том числе средств измерения), необходимых для выполнения определенной операции или нескольких операций технического диагностирования;

t – указывается продолжительность рабочей смены одного технического эксперта, в часах.

n – указывается число рабочих смен в сутки;

Продолжительность рабочей смены одного технического эксперта и число рабочих смен в сутки для каждой диагностической линии пункта технического осмотра регламентируется правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, утверждаемыми оператором технического осмотра в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

T – указывается расчетная продолжительность технического осмотра транспортного средства в час. За расчетное значение продолжительности технического осмотра транспортного средства принимается наименьшая продолжительность технического диагностирования транспортного средства из области аккредитации каждого пункта технического осмотра, за исключением транспортных средств категорий L, О1 и О2, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 года № 1008 «О проведении технического осмотра транспортных средств» (с 1 марта 2021 года – в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1434 «Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации») и постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1240 «О проведении технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта» (с 1 марта 2021 года – в  соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1433 «Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта»).

Таблица перевода продолжительности технического диагностирования в минутах в расчетную продолжительность технического осмотра транспортного средства в часах, для определения значения T:

| Категория транспортного средства | Продолжительность технического диагностирования транспортного средства (в минутах) | Расчетная продолжительность технического осмотра транспортного средства (в часах) (T) |
| --- | --- | --- |
| L | 10 | 0,16 |
| M1 | 30 | 0,5 |
| M2 | 59 | 0,98 |
| M3 | 72 | 1,2 |
| N1 | 32 | 0,53 |
| N2 | 63 | 1,05 |
| N3 | 68 | 1,13 |
| O1, O2 | 25 | 0,41 |
| O3, O4 | 44 | 0,73 |
| ГНЭТ-Tm, Tb | 50 | 0,83 |

Для расчета пропускной способности одной диагностической линии необходимо число технических экспертов W умножить на число часов продолжительности смены t умножить на число рабочих смен n и полученное число разделить на число часов продолжительности технического диагностирования T.

Пример расчета для пункта технического осмотра с областью аккредитации M1,N1.

| Количество диагностических линий ПТО: | 2 |
| --- | --- |
| № | Расчет для 1-ой диагностической линии: |
| 1. | Число одновременно работающих на диагностической линии технических экспертов (W): | 2 |
| 2. | Продолжительность рабочей смены одного технического эксперта, час/эксперт (t): | 8 |
| 3. | Число рабочих смен в сутки, смен/сутки (n): | 1 |
| 4. | Расчетная продолжительность технического осмотра транспортного средства, час/транспортное средство (Т): | 0,5 |
| 5. | Итого: значение пропускной способности l-ой диагностической линии ПТО в сутки: | 32 |
| Расчетное число одновременно работающих на диагностической линии технических экспертов не превышает число диагностических постов диагностической линии. |

| № | Расчет для 2-ой диагностической линии: |
| --- | --- |
| 1. | Число одновременно работающих на диагностической линии технических экспертов (W): | 3 |
| 2. | Продолжительность рабочей смены одного технического эксперта, час/эксперт (t): | 6 |
| 3. | Число рабочих смен в сутки, смен/сутки (n): | 1 |
| 4. | Расчетная продолжительность технического осмотра транспортного средства, час/транспортное средство (Т): | 0,5 |
| 5. | Итого: значение пропускной способности 2-ой диагностической линии ПТО в сутки: | 36 |
| Расчетное число одновременно работающих на диагностической линии технических экспертов не превышает число диагностических постов диагностической линии. |

| Итого: | Пропускная способность ПТО: (рассчитывается как сумма пропускных способностей каждой диагностической линии в сутки) | 32+36 = 68 |
| --- | --- | --- |